APERTURA DEL PORTAL DE FRANCIA EN PAMPLONA

5 DE ENERO DE 2015

El portal de Francia de la muralla de Pamplona tiene un puente levadizo equipado con los mecanismos de apertura.

Está situado debajo y perpendicular de la muralla principal, en uno de los baluartes, como puede verse, desde fuera, en las fotos Portal 01 y 02

Portal 01                                                                     Portal 02

En la foto Portal 03 puede verse desde dentro, apreciándose la fuerte pendiente de la calzada entre ese portal y el más interior de la muralla principal.

Portal 03

Portal 04                                                                     Portal 05

En las fotos Portal 04 y 05 se ve el conjunto del mecanismo de apertura. El tablero se levanta con dos cadenas que están ancladas en el extremo exterior del tablero, cada una pasa por un agujero del muro, que se ven en las fotos Portal 01 y 02 y terminan ancladas en una rueda de modo que cuando ésta gire en el sentido contrario a las agujas del reloj la cadena se enrolla y el puente se abre. Las dos ruedas están unidas por un eje que las hace solidarias. En cada rueda hay otra, de forma espiral pero con el mismo centro, en el que está enrollada una cadena con un contrapeso que gira solidaria con la rueda de la cadena del puente de modo que cuando ésta gire en el sentido contrario a las agujas del reloj el contrapeso baja. La rueda principal, en la que está anclada la cadena del puente, lleva una acanaladura para otra cadena que se sujeta a unos salientes laterales, que sirve para hacer girar la rueda y manejar la apertura y el cierre.

En la foto Portal 06 se ve el detalle del mecanismo de apertura  y en las fotos Portal 07 a 09 puede verse el detalle de las cadenas, las acanaladuras para las cadenas y las sujeciones

Portal 06                                                                     Portal 07

Portal 08                                                                     Portal 09

En las fotos Portal 10 y 11 se ve el paso de las cadenas por la pared con una rueda para facilitar el deslizamiento

Portal 10                                                               Portal 11

En la foto Portal 10 se ve como está la cadena de accionamiento subida para que no pueda hacerse girar la rueda y mover el puente.

En la foro Portal 12 se ve  el conjunto de una de las puertas y la entalladura en la que se poya el puente al abrirse. Las puertas tienen eje gorronero

El contrapeso equilibra el peso de la mitad del puente. A lo largo de la apertura, al ir subiendo, el peso del puente se acerca a la pared y por tanto es menor el momento que produce y se requerirá un contrapeso menor, lo que se consigue con el diseño en espiral de la rueda en la que se enrolla su cadena ya que cuando va subiendo el puente la vertical de la cadena del peso está más cerca del eje y por tanto es menor su momento. De esta forma se consigue que el menor momento del peso del puente se compense con el menor momento del contrapeso y la fuerza que se debe hacer con la cadena de accionamiento sea constante a lo largo de la apertura. Cuando el puente está vertical su peso carga sobre el eje, no hay momento y la  cadena está sin tensión.

Croquis del puente bajado y subiendo, véase la posición de la cadena del contrapeso

Portal 12

En las fotos Portal 13 y 14 se ve el tablero del puente que termina en unos perfiles metálicos de refuerzo y con unas cadenas laterales para seguridad

Portal 13                                                              Portal 14

En las fotos Portal 15 y 16 se ve el eje de giro del puente, en la pared de la entrada y un pilar en el centro para reducir la luz del puente. También se aprecia que tiene perfiles metálicos laminados de refuerzo, que se ven en la foto.

En la foto Portal 17 se ve el detalle del anclaje de la cadena al tablero y en la Portal 18 el contrapeso.

Portal 15                                                              Portal 16

Portal 17                                                                        Portal 18

Con respecto al puente hay que señalar el acierto del diseño de las ruedas de enrollamiento de las cadenas.

El 5 de enero la puerta está cerrada el puente está levantado y puede verse desde el baluarte del Redín (foto Portal 19), apreciándose que hay muchos perfiles para mejorar el apoyo del tablero. El tablero llega hasta la altura de los agujeros de paso de las cadenas y queda algo por debajo de la clave del arco de la entrada. También puede verse la multitud  de personas, sobre todo niños, que esperan la llegada de los viajeros.

Ese día el puente está cerrado cuando llegan los Reyes Magos y se tiene la siguiente conversación entre los guardas de la puerta y los pajes de los Reyes.

Portal 19

Ha sido una buena idea que la apertura del puente levadizo simbolice la entrada de los Reyes Magos en la ciudad.

COMENTARIO FINAL

Los refuerzos del tablero con perfiles laminados, que se empezaron a usar en Pamplona a finales del siglo XIX, no son muy adecuados para un puente levadizo, debiera tener una estructura únicamente de madera o con refuerzos de hierro forjado.

Sería bueno saber de que año es el sistema de apertura con contrapeso con dos ruedas que hacen mover el contrapeso en sentido contrario al puente, ya que será relativamente moderno. Los puentes más antiguos, de los que hay muchos ejemplos en castillos franceses, tenían el contrapeso con troncos cuadrados horizontales de los que colgaban las cadenas y giraban en la pared de modo que la parte exterior entraba en unos huecos verticales y la parte inferior bajaba y quedaba contra el interior de la puerta. En las fotos Portal 01 y 02 puede verse un tramo de esos troncos y los huecos para permitir la apertura, en las fotos Portal 04 y 05 se ve como los troncos entraban en el interior..

En las fotos Portal 20 y 21 se el puente levadizo del Castillo de Langeais, en la 20 el puente está bajado y los troncos horizontales, en la 21 se está abriendo y los troncos giran en la pared. Puede verse que además del puente principal hay otro para peatones con un solo tronco que no se está levantando. También puede verse la estructura de madera del puente

Portal 20                                                                        Portal 21

Las fotos Portal 22 y 23 corresponden al puente levadizo del Castillo de Angers, en el que el eje y el contrapeso son  exteriores a la pared de la fortaleza, en la foto 23 se ve el eje de giro y las cadenas para tirar para bajar la parte interior del contrapeso.

Portal 22                                                                        Portal 23

Convendría que en las obras de rehabilitación de la Ciudadela se reconstruyesen los puentes, totalmente en madera o con refuerzos de forja y con el sistema de apertura que se considere más adecuado.